Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 21.05.2020 № 1640р

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, 
ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

Климатические данные района строительства

Район строительства – г. Архангельск.

Климатические условия – район IIA.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -33 0С.

Снеговой район – IV.

Расчетное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240кг/кв. м).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/кв. м).

Зона влажности – влажная.

Местоположение

Отведенная территория, площадью 6,5206 га, определена для разработки проекта планировки территории, расположена в Соломбальском территориальном округе города Архангельска.

Территория расположена в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова.

Зона градостроительного зонирования:

Ж-4-1 – зона многоэтажных жилых домов;

МФ-1 – многофункциональная зона объектов жилой и общественно-деловой засройки.

Предельная высота зданий, уличный фронт (с учетом акцентов): 27-32 м, предельная высота зданий, внутриквартальная застройка: 36 м. Разрывы 
от зданий и сооружений до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок городских улиц и окружающей территории.

Основания разработки проекта

Проект разработан на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 17.07.2019 №2359р "О подготовке проекта планировки территории в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова площадью 6,5206 га" в соответствии с:

заданием на проектирование от 15.07.2019;

градостроительным регламентом;

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений 
и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с действующими нормативными документами.

Площадь территории проектирования

Площадь отведенной территории составляет 6,5206 га.

Современное состояние и использование участка

Граница отведенной территории примыкает к красным линиям 
по ул. Советской,  ул. Красных партизан и ул. Кедрова. В границах отведенной территории расположено 16 деревянных домов, подлежащих расселению и сносу:

ул. Красных партизан, д. 31;

ул. Красных партизан, д. 33;

ул. Красных партизан, д. 35;

ул. Советская, д. 40;

ул. Советская, д. 40, корпус 1;

ул. Советская, д. 42;

ул. Советская, д. 44;

ул. Советская, д. 44, корпус 1;

ул. Советская, д. 44, корпус 2;

ул. Советская, д. 46;

ул. Советская, д. 46, корпус 1;

ул. Советская, д. 48;

ул. Советская, д. 50;

ул. Советская, д. 52;

ул. Советская, д. 54;

ул. Ярославская, д. 55;

ул. Ярославская, д. 57;

ул. Ярославская, д. 59;

ул. Ярославская, д. 61;

ул. Ярославская, д. 61, корпус 1;

ул. Кедрова, д. 26;

ул. Кедрова, д. 26, стр. 1;

ул. Кедрова, д. 28.

Очередность в данном проекте планировки застроенной территории принята в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 02.04.2020 № 37-п. Расчетный срок строительства – 2025 год, перспектива – 2035 год.

В данном квартале реализация перспективных объектов планируется после расселения и сноса существующего ветхого жилья к концу расчетного срока строительства района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск":

1) дом по адресу: г. Архангельск, ул. Советская, д. 50: год постройки –  1956, дата признания аварийным – 13.11.2015, площадь аварийного дома –  482,5 кв. м, планируемая дата расселения – 01.08.2025;

2) дом по адресу: г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 35: 
год постройки – 1954, дата признания аварийным – 04.09.2015, площадь аварийного дома – 575,10 кв. м, планируемая дата расселения – 01.08.2025.

Расселение и снос остальных многоквартирных деревянных домов планируется после 2025 года. Строительство перспективного детского сада планируется после 2025 года.

Транспортные условия

Транспортная доступность к отведенной территории осуществляется 
с магистрали общегородского значения – ул. Советской и магистралей районного значения – ул. Кедрова и ул. Красных партизан, а также по улице местного значения – ул. Ярославской.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимость осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного обслуживания на данный момент отсутствует.

Инженерно-техническое обеспечение

Отведенная территория обеспечена всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости от территории проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.

Необходимость в строительстве дополнительных инженерных сетей – 
в соответствии с техническими условиями.

Смежные участки

Отведенная территория расположена смежно:

с юга – ул. Красных партизан;

с запада – ул. Советская;

с востока – ул. Ярославская;

с севера – ул. Кедрова.

Объекты социальной инфраструктуры

Отведенная территория расположена в северной части Соломбальского территориального округа. Данная территория слабо насыщена объектами социальной инфраструктуры. В квартале отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. В соседних кварталах расположены: средняя общеобразовательная школа № 62 по ул. Кедрова, д. 34, средняя общеобразовательная школа № 52 
по ул. Маяковского, д. 41, детский сад № 140 "Творчество" по просп. Никольскому, д. 88, корп. 1, детский сад комбинированного типа № 183 "Огонек" 
по ул. Челюскинцев, д. 28, корп. 1 и ул. Гуляева, д. 104.

Проектом планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Советской, ул. Красных партизан, 
ул. Ярославской и ул. Кедрова предусматривается строительство детского сада на проектируемой территории.

На смежных участках в непосредственной близости от отведенной территории расположены: городская клиническая больница № 7, магазины-универсамы и торгово-развлекательные центры.

Спортивный стадион "Волна" на расстоянии около 1,5 км, в 18 минутах ходьбы.

Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений

На части отведенной территории расположены 15 двухэтажных деревянных жилых домов, 3 общественных здания, 3 нежилых здания и хозяйственные постройки. Жители данных домов подлежат расселению согласно принятой программе переселения. Деревянные жилые дома, нежилые здания и хозяйственные постройки, инженерные сети, подведенные к данным домам, подлежат разборке, сносу в рамках проекта освоения территории.

Топографо-геодезические данные

Топографический план М 1:1000 предоставлен департаментом градостроительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Охраняемые объекты историко-культурного наследия

Граница отведенной территории не находится в границе зон с особыми условиями 	использования по объектам охраны объектов культурного наследия.

Зоны и особые условия использования территории

Граница отведенной территории не находится в границе зон с особыми условиями 	по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

Требования по формированию доступной среды жизнедеятельности

для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. 
На пути маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий.

В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды. С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемые здания, в холл с лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадки перед входом в здание приподняты от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприемные решетки и лотки устанавливаются на проезжей части.

Требования по защите территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, проведения мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Рассматриваемая территория расположена в городе, отнесенном к 1 категории по гражданской обороне (далее – ГО), и попадает в зону возможных сильных разрушений и радиоактивного заражения.

Категория ГО объекту не присваивается.

Для передачи сигналов ГО, а также для оповещения персонала 
о мероприятиях ГО предусматриваются к использованию следующие средства связи:

телефонная связь;

городская радиотрансляция;

городское телевидение.

Оповещение при угрозе радиоактивного и химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением МЧС России по Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Аналогично оповещение о воздушной (ракетной и авиационной) опасности проводится Главным управлением МЧС России по Архангельской области 
в общей системе оповещения населения подачей сигнала "Внимание всем!" 
и передачей речевого сообщения о воздушной тревоге по радио и местному телевидению.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Категория объекта по молниезащите – II.

Технические решения по защите зданий от грозовых разрядов приняты 
по РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений".

В перечне потенциально опасных объектов, аварии на которых могут стать 	причиной возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на объекте строительства – хранилища хлора ОАО "Соломбальский ЦБК" и станции Архангельск, аварии на которых могут привести к аварийным проливам 
с образованием облака паров хлора.

Оповещение при угрозе химического заражения (загрязнения) проводится Главным управлением МЧС России по Архангельской области посредством абонентского телеграфа – подачей сигнала "Внимание всем!" и последующей передачей телеграфного сообщения о радиационной опасности или о химической тревоге по радио и местному каналу телевидения.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае аварий на проектируемом объекте

В целях обеспечения сохранности существующих строений и безопасности производства работ в разделе "Организация строительства" разработать необходимые мероприятия и конструктивные решения, в том числе 
при необходимости:

лидерное бурение скважин при проведении сваебойных работ для уменьшения вибродинамического воздействия на окружающую застройку;

организация мониторинга за зданиями и сооружениями в ходе проведения строительных работ;

ограждение строительной площадки и организация охраны объекта;

ввод ограничений углов поворота стрелы крана (ограничение зоны обслуживания), ввод ограничений высоты подъема груза.

Решения по инженерно-техническим мероприятиям

по пожарной безопасности объекта

В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 
по спасению людей и материальных ценностей;

нераспространение пожара на рядом расположенные здания.

Защита объекта от пожара построена на базе положений, изложенных 
в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности" и обеспечивается следующим и системами:

системой предотвращения пожаров;

системой противопожарной защиты;

организационно-техническими мероприятиями.

В состав системы предотвращения пожаров входит:

применение огнестойких и негорючих строительных, отделочных и теплоизоляционных веществ и материалов;

снижение пожарной нагрузки путем ограничения по применению горючих материалов, при необходимости их огнезащита;

защита пожароопасного оборудования;

выполнение мероприятий по исключению источников зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты предусматривает огнестойкое строительство и устройство противопожарных преград, обеспечение зданий требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических систем извещения и тушения пожаров, применение первичных средств пожаротушения и другие мероприятия.

К организационно-техническим мероприятиям относятся: организация обучения правилам пожарной безопасности обслуживающего персонала, разработка необходимых памяток, инструкций, приказов о порядке проведения огнеопасных работ, разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара, соблюдение и взаимодействие обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожара и т.п.

Степень огнестойкости здания – II.

Основные требования к объектам проектирования

При разработке проекта жилого дома учесть предельную высоту зданий, уличный фронт (с учетом акцентов): 27-32 м, предельная высота зданий, внутриквартальная застройка: 36 м.

Инсоляция

Инсоляция жилого здания и прилегающих территорий в связи 
с размещением зданий существенно не меняется и соответствует требованиям 
к солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

Благоустройство

Благоустройство объекта выполняется в пределах территории проектирования в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка 
на местности 	и его внутренняя планировка определены в соответствии 
с соблюдением санитарно-гигиенических условий. До соседних зданий устроены достаточные 	нормативные разрывы с учетом незатенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории. Здания вместе с окружающей застройкой организуют пространство двора. Входы организованы со стороны двора. На дворовом пространстве расположены комплексные площадки общего пользования, озеленение в виде газона, посадки деревьев и кустарников. Въезд и выезд на территорию квартала предусмотрен с ул. Советской, ул. Красных партизан, ул. Ярославской и ул. Кедрова. Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта предусмотрено с асфальтобетонным покрытием. Пешеходные тротуары и дорожки – с покрытием мелкоразмерной тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения 
с уклоном не более 10‰. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должна превышать 0,014 м.

Вертикальная планировка участка решается путем инженерной подготовки территории подсыпкой песком не ниже уровня возможного подтопления территории, определенного раз в 100 лет. Детальная планировка определяется при рабочем проектировании, исходя из условий отвода поверхностных вод 
за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам проектируемой и существующей ливневой канализации.

Территория, не занятая проездами, тротуарами и площадками, озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников в местах, свободных от инженерных сетей и путей движения пожарной техники.

Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть восстановлено в полном объеме.

Технико-экономические показатели

Существующий на территории квартала объем жилой площади в жилых домах, ориентировочно 8100 кв. м, остается в процессе реализации проекта планировки – 3100 кв. м.

Площадь перспективной застройки – 41571,3 кв. м.

Проектируемая жилая площадь – 2628,7 кв. м.

Исходя из нормы жилья на одного человека:

47300 кв. м / 30кв. м/чел = 1577 человек.

Детские площадки:

1577 чел * 0,3 кв. м/чел = 473 кв. м.

Спортивные площадки:

1577 чел * 1,0 кв. м/чел = 1577 кв. м.

Площадки для отдыха взрослых:

1577 чел * 0,1 кв. м/чел = 158 кв. м.

Хозяйственные площадки:

1577 чел * 0,15 кв. м/чел = 237 кв. м.

Таким образом, для размещения площадок различного назначения требуется 2445 кв. м.

На территории квартала предполагается запроектировать 2530 кв. м площадок различного назначения.

Предполагается увеличение плотности населения в данном квартале 
с 42 чел/га до 242 чел/га, что свидетельствует о рациональном использовании территории в соответствии с нормами местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск" (утверждены решением Архангельской городской Думы от 20.09.2017 № 567), где средняя плотность на территории г. Архангельска к 2025 году – 210 чел./га, а высокая – 240 чел./га. Принятая в проекте плотность соответствует значимости проектируемой территории как части города.

Количество парковочных мест, предназначенных для жителей жилых домов, рассчитывается исходя из количества жителей:

47300 кв. м/ 30 кв. м/чел = 1577 человек;

1577 чел * 0,35 * 0,25 машино-мест/чел. = 138 машино-мест.

Проектом планировки предполагается размещение 338 машино-мест, 
из них 230 машино-мест располагается на внутридворовой территории и 
108 машино-мест примыкают к проезжей части ул. Советской, ул. Красных партизан и ул. Кедрова. Существующие жилые дома обеспечены парковочными местами.

Таблица

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь квартала | га | 6,5206 |
| 2 | Площадь существующей застройки квартала | га | 0,1806 |
| 3 | Площадь проектируемой и перспективной застройки квартала | га | 0,8778 |
| 4 | Площадь покрытия проездов, тротуаров | га | 2,3311 |
| 5 | Площадь покрытия площадок | га | 0,2530 |
| 6 | Площадь территории перспективного детского сада | га | 0,6590 |
| 7 | Площадь озеленения | га | 2,2191 |
| 8 | Коэффициент плотности застройки | - | 1,20 |
| 9 | Процент использования территории | % | 100 |
| 10 | Процент озеленения | % | 34,0 |

Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности существующей жилой застройки практически горизонтальный с малозаметным уклоном. Отведенная территория примыкает к красной линии ул. Советской, ул. Красных партизан и ул. Кедрова. Улица Ярославская имеет небольшой уклон в направлении ул. Красных партизан. Вертикальная планировка существующей застройки основана 
на сохранении опорных точек, которыми являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Отвод поверхностных вод с отведенной территории осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дождеприемных колодцев.

____________

Приложение № 1

к проекту планировки территории

в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска в границах ул. Советской,

ул. Красных партизан, ул. Ярославской

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

____________

Приложение № 2

к проекту планировки территории

в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска в границах ул. Советской,

ул. Красных партизан, ул. Ярославской

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

____________

Приложение № 3

к проекту планировки территории

в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска в границах ул. Советской,

ул. Красных партизан, ул. Ярославской

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

____________

Приложение № 4

к проекту планировки территории

в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска в границах ул. Советской,

ул. Красных партизан, ул. Ярославской

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

____________

Приложение № 5

к проекту планировки территории

в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска в границах ул. Советской,

ул. Красных партизан, ул. Ярославской

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

____________

Приложение № 6

к проекту планировки территории

в Соломбальском территориальном округе

г. Архангельска в границах ул. Советской,

ул. Красных партизан, ул. Ярославской

и ул. Кедрова площадью 6,5206 га

____________